ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОБОГРЕВА ТРУБОПРОВОДОВ (КОМПЕНСАЦИЯ ТЕПЛОПОТЕРЬ И ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ)

Данные организации (лица) заполнившей опросный лист

| Организация |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Телефон |  | Факс |  |
| Адрес |  |

Данные о заказчике

| Организация |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Телефон |  | Факс |  |
| Адрес |  |
| Объект |  |

Общие данные для проектирования

| Требуемая температура продукта, (С |  | Максимальная скорость ветра, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Технологическая температура продукта, (С | Норм. |  |  |  |
|  | Макс. |  | Тип теплоизоляции |  |
| Максимально допустимая температура для продукта, (С |  |  |  |
|  |  | Коэффициент теплопроводности теплоизоляции, Вт/(м×(С) |  |
| Температура окружающей среды, (С | Мин. |  |  |  |
|  | Макс |  | Температурный класс взрывоопасной смеси, (Т1 …Т6) |  |
| Макс. температура пропарки (при наличии), (С |  |  |  |
| Напряжение цепей обогрева, В |  | Материал трубы |  |

Данные по обогреваемым трубопроводам.

| № п/п | Обозначение линии | Наружный диаметр трубы, мм | Толщина теплоизоляции, мм | Длина трубы, м | Кол-во задвижек, шт | Кол-во фланцев, шт | Кол-во опор, шт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечания:

- для трубопроводов и технологических узлов сложной конфигурации (имеющие ответвления, байпасы и т.д.) необходимо прикладывать изометрические схемы или монтажные чертежи.

- В случае парового (жидкостного) обогрева указать давление и макс. температуру теплоносителя.

Пояснения к заполнению опросного листа:

Просим  Вас заполнять опросный лист в тех единицах измерения, которые указаны в соответствующих параметрах. В противном случае обязательно указывать единицы измерения, которыми Вы пользуетесь.

Так же просим Вас максимально конкретизировать каждый параметр и не заполнять диапазонами. В противном случае специалисты по электрообогреву НПО ТеплоХимМаш будут вынуждены из диапазона выбрать значение, которое соответствует наибольшей стоимости системы электрообогрева.

Ниже приведены пояснения, описывающие смысл того или иного параметра и влияние каждого на стоимость системы электрообогрева:

- Требуемая температура продукта – минимальная температура поддержания продукта в трубопроводе. Увеличение температуры продукта ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева. Заполнять обязательно.

- Технологическая температура продукта – температура продукта в технологическом процессе. Заполнять обязательно только в случае, если параметр превышает требуемую температуру продукта:

а) Нормальная технологическая температура продукта – преобладающая температура в технологическом процессе.

б) Максимальная технологическая температура продукта – максимальная температура, которую иногда может приобретать продукт в технологическом процессе.

Увеличение данных параметров ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева.

- Максимально допустимая температура для продукта – температура, выше которой нельзя перегревать продукт. Уменьшение данного параметра ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева. Заполнять обязательно.

- Минимальная температура окружающей среды. Обычно соответствует абсолютной минимальной температуре воздуха в соответствующем регионе согласно СНиП 23-01-99 в случае нахождения обогреваемого объекта на улице. В остальных случаях задается индивидуально заказчиком. Уменьшение данного параметра ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева. Заполнять обязательно.

- Максимальная температура окружающей среды. Заполнять обязательно только в случае, если этот параметр ниже требуемой температуры продукта. Обычно соответствует абсолютной максимальной температуре воздуха в соответствующем регионе согласно СНиП 23-01-99 в случае нахождения обогреваемого объекта на улице. В остальных случаях задается индивидуально заказчиком. Увеличение данного параметра ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева.

- Максимальная температура пропарки. Заполнять обязательно в случае наличия пропарки трубопровода. Наличие пропарки, равно как и увеличение данного параметра ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева.

- Напряжение цепей обогрева. Обычно соответствует стандартному напряжению питающей сети 220В или 380В. Уменьшение данного параметра ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева. Заполнять обязательно в случае отклонения стандартных значений (даже на доли процента).

- Максимальная скорость ветра. Обычно соответствует максимальной из средних скоростей ветра по румбам за январь в соответствующем регионе согласно СНиП 23-01-99 в случае нахождения обогреваемого объекта на улице. В остальных случаях задается индивидуально заказчиком. Увеличение данного параметра ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева. Заполнять обязательно.

- Тип теплоизоляции.  В случае не заполнения Коэффициент теплопроводности  изоляции (см. ниже) наименование вносить по ГОСТ или ТУ на теплоизоляцию (а по возможности указать и сами ГОСТ или ТУ).

- Коэффициент теплопроводности  теплоизоляции. Заполнять обязательно в случае не заполнения Тип теплоизоляции. Увеличение данного параметра ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева.

- Температурный класс взрывоопасной смеси. Заполнять обязательно в случае если обогреваемый объект находится во взрывоопасной зоне. Соответствует группе взрывоопасной зоны по температуре самовоспламенения взрывоопасной смеси (воздуха и легко воспламеняемого продукта). Т1 – выше 450(С, Т2 – от 300(С до 450(С, Т3 – от 200(С до 300(С, Т4 – от 135(С до 200(С, Т5 – от 100(С до 135(С, Т6 – от 85(С до 100(С. Увеличение номера группы ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева.

- Обозначение линии. Обычно соответвует обозначению участка трубопровода в проекте. В случае отсутствия проекта определить обозначение произвольным образом. Заполнять обязательно.

- Наружный диаметр трубы. Заполнять обязательно.

- Толщина теплоизоляции. Уменьшение данного параметра ведет к увеличению стоимости системы электрообогрева. Отсутствие теплоизоляции не допускается. Заполнять обязательно.

- Длина трубы. Заполнять обязательно.

- Информация по арматуре (фланцы, задвижки, опоры). Заполнять обязательно в случае наличия.